Подавитель диктофонов и микрофонов

«БУБЕН-ULTRA»

(исполнение «ТУБУС»)

Инструкция по эксплуатации

АШПР.634900.002

ВНИМАНИЕ!!!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подносить ультразвуковые излучатели на расстояние ближе 70 см к уху, при количестве излучателей до 6 штук, ближе 120см к уху, при количестве излучателей от 6 до 24 штук.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться прибором детям младше 18 лет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ внесение изменений во встроенные цепи защиты и питания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение устройства не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация приборов в условиях отличных от технических требований.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация неисправных приборов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

✔Постоянная мощность ультразвуковой помехи

✔Количество излучателей 12 и 24 штуки

✔Угол излучения до 110 градусов

✔Полностью закамуфлированное исполнение

✔Разные варианты акустической ткани

✔Комплектуется проводным и беспроводным (брелком) пультом дистанционного управления

В отличии от предыдущих приборов полностью закамуфлирован под цилиндрические колонки, со стороны невозможно определить, что в них встроены пьезо излучатели. Каркас обтянут акустической тканью. Тип ткани можно выбрать при заказе из шести стандартно применяемых. Для удобного подключения из колонки выходит двух метровый многожильный провод. В комплекте поставки присутствуют все необходимые для установки и подключения материалы.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Прибор предназначен для полного и (или) частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные или стационарные записывающие устройства, радио и проводные специальные технические средства, выносные микрофоны посредством генерации трех типов помех.

А именно:

–помехи в ультразвуковом диапазоне, воздействующей непосредственно на мембрану микрофона;

–сложной звуковой помехи, воздействующей на АРУ записывающего устройства, тем самым увеличивая воздействие УЗП;

–речеподобной помехи с периодической перестройкой во времени, для затруднения ее выделения из полезного сигнала

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

| 1 | Изделие «Бубен-ультра ТУБУС», шт | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник питания 12В, 3А , шт | 1 |
| 3 | Провод сетевой EU, шт | 1 |
| 4 | Проводной пульт дистанционного управления (далее ППДУ), шт | 1 |
| 5 | Провод 8-ми жильный, для пульта ППДУ, м | 2 |
| 6 | Беспроводной пульт дистанционного управления (далее БПДУ), шт | 1 |
| 7 | Батарея для БПДУ (тип 27А, 12В), шт | 1 |
| 8 | Коммутационная коробка, шт | 1 |
| 9 | Переходник для адаптера, шт | 1 |
| 10 | Упаковка, комп. | 1 |
| 11 | Инструкция по эксплуатации, шт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Параметр | ТУБУС Н 12/55 | ТУБУС Н 24/55 | ТУБУС Н 24/110 | ТУБУС У 12/55 | ТУБУС У 24/55 | ТУБУС У 24/110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ультразвуковых излучателей, шт | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Угол излучения УЗП, по уровню -6ДБ, град | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 110 |
| Тип крепления и установки | Настольное | Универсальное |
| Количество независимых генераторов УЗП, шт | 6 |
| Диапазон излучения УЗП, КГц | 24 — 26 |
| Диапазон излучения ЗП, Гц | 10 — 2000 |
| Диапазон частот РП, Гц | 300 — 10000 |
| Тип излучаемой помехи | сложная, изменяемая во времени |
| Мощность усилителя РП, Вт | 2 |
| Анализ вторичного питания УЗП | Есть |
| Анализ работы УЗП | По каждому каналу |
| Частота приемника/передатчика РПДУ | 433 МГц |
| Тип модуляции РПДУ | АМн (ASK) |
| Тип микросхемы РПДУ | PT2264, PT2260, PT2262 |
| Дальность действия РПДУ, не более | 3м |
| Напряжение питания, В | 10 — 13 |
| Ток потребления, не более, А | 1,5 |
| Возможность автономной работы | Опционально |
| Диапазон рабочей температуры, град. С | +5 - +40 |
| Относительная влажность, не более | 85,00% |
| Габаритные размеры,не более, мм | 273 х 112 |
| Вес, не более, г | 2000 |

ВНЕШНИЙ ВИД. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ.

|  | Основной блок ТУБУС — Н, ТУБУС — У. Назначение проводов. Черный — общий (минус источника питания) Розовый — вход кнопки включение/отключение прибора Белый — выход на индикатор MODE Серый — выход на индикатор ERROR Фиолетовый — вход кнопки «уменьшение громкости» Голубой — вход кнопки «увеличение громкости» Желтый — антенна Красный — питание (плюс 12В источника питания) |
| --- | --- |

|  |  | ППДУ Назначение кнопок и индикаторов. MODE – индикатор состояния работы. ERROR — индикатор ошибок. POWER - Включение/выключение прибора. MODE — не используется |
| --- | --- | --- |

|  |  | РПДУ Назначение кнопок и индикаторов. А – Включение/выключение прибора. В — не используется С — уменьшение громкости речеподобной помехи D — увеличение громкости речеподобной помехи. Светодиодный индикатор — загорается при надатии кнопки на брелке и показывает, что брелок работает |
| --- | --- | --- |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Выберите место для установки изделия. При выборе места, для лучшей эффективности работы прибора, исходите из следующих соображений:

–прибор должен располагаться между вами и потенциальным местом съема информации

–чем ближе прибор к месту потенциального съема информации — тем эффективнее его работа

–если требуется полная маскировка изделия, то рекомендуем установить два прибора паралельно по краям стола, таким образом, чтобы они вызывали ассоциации с компьютерными колонками

–при установке учитывайте угол диаграммы направленности излучателей, если требуется больший угол, то можно использовать несколько приборов или установить прибор с большим углом.

–Избегайте преград на пути распространения ультразвукового излучения, это сильно снизит эффективность подавления.

Ось излучения пьезоизлучателей находится напротив шва акустической ткани. Всегда шов акустической ткани должен быть с вашей стороны. Найдите место для установки коммутационной коробки, ППДУ и источника питания, с учетом того, что длинна провода от прибора составляет 1,8 метров, длинна провода от ППДУ — 2 метра.

Диаграмма направленности приборов ТУБУС — Н

Подключите прибор согласно схеме подключения. Для удобства работы в коммутационной коробке и ППДУ предусмотрена фиксация провода стяжкой. Что бы сделать правильное подключение следуйте подсказкам по цвету подключаемых проводов в коммутационной коровке и ППДУ.

ВАЖНО! Вы можете не использовать коммутационную коробку и ППДУ при установке и работе прибора. Достаточно подать напряжение питания от источника питания на соответствующие провода (красный и черный) и управлять прибором с РПДУ. При этом необходимо использовать переходник для адаптера, за изолировать по отдельности оставшиеся провода. В данном варианте индикации работы прибора и ошибок — отсутствуют.

ВАЖНО! Желтый провод идущий в общем шлейфе является антенной приемника для РПДУ. При сильном укорачивании шлейфа возможно уменьшение дальности работы РПДУ. В технических характеристиках указана максимально возможная дальность работы РПДУ. В реальных условиях она может быть меньше, за счет присутствия ЭМИ, уменьшения емкости батарейки наличия экранирующих преград — это стоит учитывать при расположении пробора.

Схама подключения ТУБУС — Н, ТУБУС — У.

| При одиночной установке | При параллельном включении |
| --- | --- |

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ.

После установки и подключения прибора включите адаптер в сеть 220В переменного напряжения. Проверьте работоспособность прибора, для этого нажмите и удерживайте в течении 1 секунды кнопку POWER на пульте ППДУ или кнопку А на пульте РПДУ. Загорится зеленым цветом индикатор работы MODE. Устройство работает.

Для включения речеподобной помехи нажмите кнопку увеличения громкости, в дальнейшем каждое нажатие этой кнопки приведет к увеличению громкости, для уменьшения громкости нажимайте кнопку «уменьшения громкости». При достижении минимального уровня громкости и повторном нажатии на кнопку — речеподобная помеха выключится.

Если все вышеописанные процедуры пройдены успешно — это означает, что прибор подключен правильно и все режимы работы проверены.

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ

| Состояние | Событие | Реакция | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор MODE |
| Горит зеленым цветом | Прибор готов к работе | Полностью работает |  |
| Мигает зеленым цветом, количество вспышек от 1-6 | Неисправность ультразвукового канала. Количество вспышек показывает сколько каналов неисправно | Прибор полностью работает, за исключением неисправных каналов | Выключите питание прибора из сети 220В на одну минуту и включите заново, если неисправность сохранилась, то обратитесь к поставщику |
| Индикатор ERROR |
| Горит красным цветом | Неисправность вторичного преобразователя ультразвуковых излучателей | Прибор отключит УЗП. Все остальные режимы работают полностью | Обратитесь к поставщику |

Гарантия изготовителя 12 месяцев с момента продажи.

Дата продажи «      » _________20     г.

Подпись продавца ____________________

м.п.